## Slide 1: chapter 2
근거리 통신망 - 소개

## Slide 2: 제 목표
• 서버, LAN 서비스, 클라이언트 정의 및 설명
LAN에서 각각의 역할.
• 메인 프레임 및 터미널 LAN 설명
구성.
• 피어 투 피어 (peer-to-peer), 클라이언트 우위 (client-dominant)
클라이언트 / 서버 및 분산 처리 LAN.
• 동축 케이블, 꼬인 쌍 케이블,
및 광섬유.
• 세 가지 유형의 무선 미디어를 확인하십시오.
• 네트워크 인터페이스 카드의 작동 방식을 설명하십시오.
• 네트워크 인터페이스 카드의 유형을 식별하십시오.

## Slide 3: 기술 개요
• LAN은 특수 하드웨어 및
소프트웨어.
- 서버 및 서버로 작동하는 컴퓨터
워크 스테이션.
- 서비스를 제공하는 운영 체제.
- LAN에 연결하기위한 네트워크 인터페이스 카드.
- 케이블 또는 무선 미디어.
- 허브, 브리지, 스위치, 라우터 및 기타
연결 장치.

## Slide 4: 서버
• 서버 - LAN에 연결하는 컴퓨터
및 네트워크 운영 체제 소프트웨어가 있습니다.
공유 LAN 서비스를 제공하기 위해 설치
네트워크상의 클라이언트.

## Slide 5: 클라이언트
• LAN 클라이언트는 a를 연결하는 컴퓨터입니다.
사용자가 제공 한 LAN 서비스에
서버의 네트워크 운영 체제.

## Slide 6: LAN 구성
• 메인 프레임 및 터미널 - 컴퓨팅 기능
메인 프레임에서 수행되며, 터미널
지원되는 데이터 입력 및 데이터보기.
- 처리는 메인 프레임에서 이루어 지므로,
터미널은 "멍청한"것으로 간주됩니다.
- 메인 프레임은 일정량의 컴퓨팅 성능을 제공합니다.
주어진 수준의 자본 지출.
- 처리 능력 업그레이드는 비용이 많이 듭니다.
- 응용 프로그램 개발 비용이 많이 듭니다.
- 메인 프레임 기술이 스토리지로 채택되었습니다.
오늘날의 데이터 저장 기능을위한 영역 네트워킹
LAN.

## Slide 7
• 피어 투 피어 LAN - 비즈니스 필요성 충족
실질적인 필요가없는 조직
전용 컴퓨팅 파워를위한 전용
메인 프레임 또는 서버.
- 피어 투 피어 LAN의 경우 LAN상의 각 컴퓨터
다른 모든 컴퓨터의 피어 (peer) 역할을합니다.
- 각 컴퓨터는 서비스를 제공하고 요청할 수 있습니다.
LAN에있는 다른 모든 컴퓨터의 서비스.
- 피어 컴퓨터는 일반적으로에 속하도록 구성됩니다.
같은 "작업 그룹"

## Slide 8
• Client-dominant LANs
– Evolved during the 1980s from the single-user applications that were developed for individual PCs.
– Data storage on LAN servers provided centralized file access.
– Application processing and data manipulation took place on the client.
– Reduced the dependence on “sneaker-net” between users’ PCs.

## Slide 9
• 클라이언트 / 서버 LAN
- 일부 처리는 클라이언트에서 수행되며
일부는 서버에서.
- 서버가 데이터 액세스 및 저장을 처리합니다.
- 필요한 정보 만 클라이언트에 복사됩니다.
데이터 조작을위한 컴퓨터.
- LAN에 대한 이점은
네트워크 미디어와 더 나은 전반적인 네트워크
공연.

## Slide 10
• 분산 처리 LAN
- 데이터 액세스 및 저장 구성 요소는 다음과 같습니다.
데이터 처리와 분리되었다.
응용 프로그램의 구성 요소
- 응용 프로그램 처리는 여러 곳에서 공유됩니다.
컴퓨터.
- 응용 프로그램의 여러 구성 요소가 될 수 있습니다
하나 이상의 서버에 설치됩니다.
- 애플리케이션에 내장 된 로직으로 모든
구성 요소 모듈을 사용하여 통신 할 수 있습니다.

## Slide 11
• 분산 처리 LAN (계속)
- 응용 프로그램의 클라이언트 구성 요소는
실제 처리가 이루어지는 장소.
-이 유형의 LAN은 확장 성이 뛰어납니다.
처리 요구.
-로드 공유 및 중복 제공
향상된 성능.

## Slide 12
컴퓨터를 LAN에 연결
- 클라이언트 컴퓨터에는 워크 스테이션 OS가 필요합니다.
NOS 클라이언트.
- 서버에 NOS 설치 및
구성.
- 네트워크 관리자가 클라이언트를 구성합니다.
소프트웨어 및 하드웨어, 서버 하드웨어 및
소프트웨어, 프로토콜, NIC, 미디어 및
연결 장치.

## Slide 13: 미디어 유형 및 커넥터
• 동축 케이블
- 흔히 "동축 케이블 (coax)"이라고합니다.
-에 의해 분리 된 두 도체로 구성됩니다.
특수 단열재.
- 하나의 도체가 신호를 전달하고 다른 하나는 신호를 전달합니다.
지상과 차폐 역할을합니다.
- 이른 이더 네트를위한 일반적인 매체 선택 이었습니까
LAN.

## Slide 14
• 동축 케이블 (계속)
- Thicknet - 두꺼운 이더넷 케이블이라고도합니다.
- 최대 10 개의 데이터 전송 속도 제공
500 미터 거리에서 Mbps
100 대의 컴퓨터에 대한 지원 연결
LAN 세그먼트.

## Slide 15
• 동축 케이블 (계속)
- Thicknet - 두꺼운 이더넷 케이블이라고도합니다.
- 최대 10 개의 데이터 전송 속도 제공
500 미터 거리에서 Mbps
100 대의 컴퓨터에 대한 지원 연결
LAN 세그먼트.

## Slide 16
• 동축 케이블 (계속)
- 얇은 이더넷으로도 알려진 Thinnet
thicknet의 대안으로 1985 년에 소개되었습니다.
- 짙은 색보다 쌌어.
- 10Mbps를 제공하지만 멀리 떨어진 거리에서만 제공
185 미터.
- 30 대의 컴퓨터를 LAN 세그먼트에 연결할 수 있습니다.

## Slide 17
• Thinnet 커넥터
- Thinnet은 BNC 커넥터를 사용하여 연결합니다.
케이블 링에 케이블 연결, NIC와 케이블 연결,
연결 장치를 케이블 연결에 연결합니다.

## Slide 18
• 트위스트 페어 미디어
- LAN 설치에서 매우 유명합니다.
- 여러 쌍의 연선으로 구성
와이어.
- 비 차폐 및 차폐 모두 가능
품종 - UTP 및 STP.

## Slide 19
• UTP 커넥터
- UTP 케이블 연결은 UTP 8 핀으로 종결됩니다.
커넥터.
- UTP 커넥터는 일반적으로
RJ-45 커넥터.

## Slide 20
• 차폐 꼬인 쌍
- 다음과 같은 연결성 이점을 제공합니다.
UTP, 그러나 STP는 두 가지 수준의 차폐를 추가합니다.
EMI로부터 데이터 전송을 보호하는 소재
(전자기 간섭).

## Slide 21
• STP 커넥터
- STP를 제외하고는 UTP 커넥터와 매우 비슷합니다.
커넥터는 접지 케이스를 제공합니다.
STP 케이블의 차폐가 연결됩니다.

## Slide 22
• 광섬유 매체
- 유리 또는 플라스틱 섬유를 사용하여 빛의 펄스를 전송합니다.
- 데이터 속도가 높고 많은 양의 데이터가있는 곳에서 사용됩니다.
전송이 필요합니다.
- 일반적인 구현에는 두 개의 광섬유 케이블
원본 장치와 대상 장치 사이 - 하나는
전송 용과 수신 용 중 하나입니다.
- FO 미디어는 EMI의 영향을받지 않습니다.
- FO 미디어는 더 먼 거리 이상을 지원할 수 있습니다.
구리 케이블보다 전송 속도가 빠릅니다.

## Slide 23
• 무선 미디어
- 전기 또는 광학 장치가 필요하지 않습니다.
지휘자.
- 라디오 주파수, 적외선 및
마이크로파.

## Slide 24
• 무선 미디어 - 무선 주파수
- 각 LAN 장치에는 트랜시버 및
안테나.
- 무선 LAN 무선 주파수가 간섭하지 않습니다.
라디오 방송국.
- 라디오 주파수는 KCC에 의해 할당됩니다.
- 무선 장치는 액세스 포인트를 사용합니다.
LAN에 연결.

## Slide 25
• 무선 미디어 - 적외선
- 데이터 전송을위한 가벼운 주파수를 사용합니다.
- 일반적으로 매우 짧은 거리로 제한됩니다.
- 많은 종류의 간섭에 영향을받습니다.
포인트 - 투 - 포인트 또는 브로드 캐스트 전송에 사용할 수 있습니다.

## Slide 26
• 무선 미디어 - 전자 레인지
- 데이터 전송을 위해 매우 높은 주파수의 전파를 사용합니다.
- LAN 응용 프로그램에서 사용되는 경우 일반적으로 건물 간 전송을 위해 구현됩니다.
- 지구 전자 레인지는 파라볼 릭 안테나를 사용하여 데이터를 전송합니다.

## Slide 27
• 무선 커넥터
- 무선 데이터 전송에는 동축 케이블, 연선 케이블 및 광섬유 케이블에 사용되는 커넥터와 유사한 커넥터가 사용되지 않습니다.
- 대신, 무선 장치는 안테나와 송수신 장치를 사용하여 무선 장치를 연결합니다.

## Slide 28
• 네트워크 인터페이스 카드
- 네트워크 어댑터, 네트워크 카드 또는 NIC로도 알려져 있습니다.
- NIC는 컴퓨터 또는 다른 네트워킹 장치와 LAN 사이의 인터페이스입니다.
-NIC는 컴퓨터 마더 보드, 별도의 확장 카드, PC 카드, USB 장치 등 다양한 형태로 제공됩니다.

## Slide 29
• 네트워크 인터페이스 카드 (계속)
- 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps, 10 Gbps 등의 다양한 전송 속도를 사용할 수 있습니다.
이더넷, 토큰 링, FDDI (Fiber Distributed Data Interface), ATM (비동기 전송 모드) 등 다양한 아키텍처를 사용할 수 있습니다.

## Slide 30
• NIC가하는 일
-NIC는 컴퓨터의 데이터를 전송 매체에 적합한 형식으로 변환합니다.
-NIC는 데이터를 프레임으로 분할합니다.
-NIC는 장치의 물리적 노드 주소를 제공합니다.

## Slide 31
• NIC 특성
-NIC 드라이버는 NIC가 워크 스테이션 운영 체제 및 네트워크 운영 체제와 통신 할 수있게합니다.
- 많은 NIC는 관리 기능과 향상된 성능 기능을 제공하는 기능을 내장하고 있습니다.
-NIC 관리 기능에는 외부 명령을 통해 PC의 전원을 켜는 기능이 있습니다.