## Slide 1: chapter 4
근거리 통신망 - 연결성

## Slide 2: 제 목표
• 중계기의 목적을 설명하고
리피터가 사용됩니다.
• 다양한 허브 기술과
허브가 사용됩니다.
• 브리지 기술에 대해 논의하고
교량이 사용됩니다.
• 스위치 기술에 대해 논의하십시오.
• 라우팅 및 라우팅 간의 차이점을 비교합니다.
전환.
• 게이트웨이의 기능을 나열하고
게이트웨이가 구현되는 이유.

## Slide 3
• 네트워크 백본의 세 가지 계층을 식별합니다.
• 인터넷 프로토콜을 설명하고
다른 IP 주소 클래스의 예.
• IP 할당 방법을 식별합니다.
주소 및 DHCP의 비즈니스 영향에 대해 설명합니다.
• 다른 LAN 통신 나열 및 설명
프로토콜과 그 중요성.
• 네트워크 관리 프로토콜 설명,
SNMP.

## Slide 4: LAN 장치
• 이들은 다음과 같은 하드웨어 구성 요소입니다.
서버 간 인터페이스 제공,
워크 스테이션 및 LAN의 미디어 유형에 따라 다릅니다.
• LAN 장치는 다양한 기능을 제공합니다.
• 리피터, 허브, 브리지, 스위치, 라우터,
및 게이트웨이는 일반적인 LAN 장치입니다.

## Slide 5
• 중계기 (Repeater) -
신호가 전송 될 수 있습니다.
- OSI 레이어 1 장치입니다.
- 중계기가 미디어로부터 신호를 수신합니다.
세그먼트를 만들고, 신호를 정리하고, 증폭하고,
다음 미디어로 신호를 보낸다.
분절.
- 리피터는 일반적으로 LAN 장치에 내장되어 있습니다.
허브 나 스위치와 같은

## Slide 6
• 허브 (Hubs) - 서버,
워크 스테이션, 프린터 및 기타 컴퓨팅
장치를 연결할 수 있습니다.
- 허브는 OSI 계층 1 장치입니다.
- 허브는 데이터를 해석하지 않습니다. 즉,
원본 및 대상 주소를 알지 못합니다.
- 허브를 통해 흐르는 모든 패킷이 브로드 캐스트됩니다.
에 연결된 다른 모든 기기로
바퀴통.

## Slide 7
• 교량
- 두 개 이상의 LAN을 연결하는 LAN 장치
네트워크를 동시에 필터링하면서 세그먼트
세그먼트 간의 데이터 전송.
- 때때로 다리는 "앞으로
로컬이 아닌 경우 "LAN 장치.
- 브리지는 전반적인 LAN 성능을 향상시킬 수 있습니다.

## Slide 8
• 교량 (계속)
- MAC을 학습하는 알고리즘 내장
(Media Access Control) 각 주소
각 컴퓨팅 장치의 네트워크 카드
브리지에 연결된 LAN 세그먼트.
- MAC 주소는 MAC 주소에 저장됩니다.
표.
- MAC 주소 테이블은 데이터 필터링에 사용됩니다.
LAN 세그먼트 간의 전송.

## Slide 9
• 스위치
- 다리와 매우 비슷합니다.
- 스위치 포트는 개별적으로 직접 연결될 수 있습니다.
PC, 서버, 허브, 브리지, 기타 스위치 및
반면 라우터 :
• 브리지는 일반적으로 허브 또는 기타 브리지에 연결되었습니다.
- 스위치는 다음과 같은 특별한 하드웨어 구성 요소를 사용합니다.
동시에 여러 포트를 읽고 확립한다.
다중 및 동시 포워딩 경로 :
• 브리지에는 일반적으로 단일 중앙 프로세서가있어 제한적이었습니다
프레임 처리 및 한 번에 한 프레임으로 전달할 수 있습니다.

## Slide 10
• 저장 및 전달 스위치
- 각 프레임에서 오류 검사를 수행하도록 설계되었습니다.
전체 프레임이 스위치로 수신 된 후
- 프레임에 오류가 없으면 스위치는 프레임을 전달합니다
적절한 포트에 연결하십시오.
-이 스위치를 만드는 나쁜 프레임이 전달되지 않습니다.
유형 안정적인.
- 다른 스위치 유형보다 속도가 느립니다.
완전히 받아 들여질 때까지 각 프레임에 붙들다.
오류가 있는지 확인하십시오.

## Slide 11
• 커팅 스위치
- 프레임에서 오류 검사를 수행하지 마십시오.
- 저장 및 전달 스위치보다 빠릅니다.
- 각각에 대한 주소 정보 만 읽기
프레임이 프레임으로 전환됩니다.

## Slide 12
• 상위 계층 스위치
- 전통적인 스위치는 OSI 레이어 2에서 작동합니다.
- 최신 스위치는 기능을 통합 할 수 있습니다.
OSI 계층 3 및 OSI 계층 4.
레이어 3 스위치는 라우팅 기능을 추가합니다.
- 레이어 4 스위치는 TCP 포트 레벨 서비스를 추가합니다.

## Slide 13
• 라우터
- OSI 계층 3에서 작동합니다.
- 패킷이 네트워크간에 흐르도록 허용합니다.
- 두 개 이상의 네트워크를 연결하고 분리하십시오.
브로드 캐스트 도메인, 패킷 직접 연결
IP 주소와 목적지를 기반으로 한 목적지
가능한 최상의 경로.
- 하나의 컴퓨터를 통해 경로 설정
네트워크는 컴퓨터와 통신 할 수 있습니다.
다른 네트워크.

## Slide 14
• 라우터 (계속)
- 브로드 캐스트를 필터링하여 네트워크 보안을 향상시킵니다.
- LAN의 가장자리 또는 경계에 설치할 수 있습니다.
LAN을 원거리 네트워크에 연결합니다.
- 각 라우터는 다음과 같은 라우팅 테이블을 유지 관리합니다.
다른 네트워크의 주소와 최상을 저장합니다.
경로 및 경로 비용을 다른 네트워크에 할당합니다.

## Slide 15
• 라우팅 경로 만들기
- 정적 라우팅 - 네트워크 관리자
다른 네트워크에 대한 경로를 정의하고
각 경로에 대한 항목, 해당 항목에 대한 메트릭 할당
이 정보를 수동으로 입력합니다.
라우팅 테이블.
- 라우팅은 통계를 라우팅 할 때 효과적입니다.
시간 경과에 따라 변경 될 것으로 예상되지 않습니다.

## Slide 16
• 라우팅 경로 생성 (계속)
- 동적 라우팅 - 라우터를위한 메커니즘을 제공합니다.
자동으로 새로운 경로를 수용하고 변경
알려진 정교한 소프트웨어를 사용하는 네트워크 조건
동적 라우팅 알고리즘.
- 라우팅 알고리즘은 라우터 작동의 일부입니다.
시스템에서 변경이 감지되면
소스와 목적지 네트워크 사이의 경로,
라우팅 알고리즘은 최적 경로를 재 계산하고
라우팅 테이블을 업데이트합니다.
- 라우팅 알고리즘 또한 업데이트되었습니다.
다른 라우터와 정보.

## Slide 17
• 게이트웨이
- 게이트웨이는 하드웨어 또는 소프트웨어 또는
프로토콜을 제공하는 두 가지 조합
이기종 간의 번역 또는 연결
시스템.
- OSI 계층 3 이상에서 작동합니다.
- 사용 예는 LAN을
메인 프레임 컴퓨터, LAN 전자 우편 연결
시스템을 외부 전자 메일 제공 업체로
비 IP 네트워크를 인터넷에 연결.

## Slide 18: LAN 백본
• 네트워크 백본
- 하드웨어, 미디어,
프로토콜, 고속을 구성하는 아키텍처
두 사람 사이의 통신 링크
네트워크.

## Slide 19: LAN 백본 - 등뼈 디자인
• 백본 내결함성 및로드 균형 조정
- 내결함성은 계속할 수있는 능력을 제공합니다.
백본에서 데이터를 전송하는 경우
백본 장치 또는 데이터 경로가 실패합니다.
-로드 밸런싱은 데이터를 전송하는 기능을 제공합니다.
그것은 여러 목적지에 걸쳐 동일한 목적지로 갈 것입니다.
경로를 동시에.
- 중복 배포 구현 필요
레이어 스위치, 중복 코어 레이어 스위치 및
여분의 데이터 경로를 구축하기위한 여분의 케이블 링.

## Slide 20: 백본 데이터 전송 건축술
• 모든 네트워크 백본에는
고속 데이터 전송 아키텍처.
• FDDI, ATM, 기가비트
이더넷 및 10 Gig 이더넷을 지원합니다.

## Slide 21: LAN 프로토콜
• 프로토콜은 방법을 지정하는 규칙입니다.
서비스와 장치는 정보를 교환합니다.
• 프로토콜은 데이터를 수집하는 방법을 정의합니다.
패키지화, 데이터 액세스 방법
네트워크 매체, 데이터가 될 수있는 방법
데이터가 어떻게 재조합되는지
목적지 등등.

## Slide 22
• 통신 프로토콜
- 정보를 보내고받을 수있게하십시오.
원격 데이터 소스.
- 정보를위한 요소
교환.
- 인터넷 프로토콜은
통신 프로토콜.

## Slide 23
• 인터넷 프로토콜
- 네트워크에 대한 주소 지정 체계 제공
개인을 고유하게 식별하는 노드
네트워크 및 해당 장치에 연결된 장치
네트워크.
- 어디서나 네트워크 장치를 찾을 수 있습니다.
세계에서 그렇게 근원과 목적지
장치가 정보를 교환 할 수 있습니다.

## Slide 24
• IP 주소 지정
- IP 주소 지정의 가장 일반적인 구현
오늘은 IPv4입니다.
- IPv4의 경우 각 IP 주소는
네 개의 8 비트 바이너리 주소로 나누어 진 32 비트 이진 주소
비트 옥텟

## Slide 25
• IP 주소 지정 (계속)
- IP 주소는 숫자로 표현 될 수 있습니다.
점으로 구분 된 10 진수 형식 또는 2 진 형식입니다.
- 점으로 된 10 진수 형식을 2 진수로 변환 할 수 있습니다.
바이너리를 얻기 위해 2의 거듭 제곱을 사용한다.
동등한.

## Slide 26
• IP 주소 지정 (계속)
- IP 주소 지정은 또한 서브넷 마스킹을 사용하여
노드로부터의 IP 주소의 네트워크 부분
일부.
- 서브넷 마스크는 32 비트 바이너리 조합입니다.
자릿수.
- 서브넷 마스크에 2 진수 1 자리수가 포함되어 있으면
IP 주소의 해당 이진수가
네트워크 주소
- 서브넷 마스크에 2 진수 0이 포함되어 있으면
IP 주소의 해당 이진수가
노드 주소

## Slide 27
• 인터넷 프로토콜에는 5 개의 다른 주소가 있습니다.
수업 :
- 클래스 A - 첫 번째 옥텟의 첫 번째 이진수는 항상
2 진수 0 첫 번째 주소의 주소 범위는 1에서 126 사이입니다.
팔중주. 기본 서브넷 마스크는 255.0.0.0입니다.
- 클래스 B - 첫 번째 옥텟에있는 처음 두 개의 2 진수
이진 숫자로 시작, 10.
첫 번째 옥텟에서 128에서 191. 기본 서브넷 마스크
255.255.0.0.
- 클래스 C - 첫 번째 옥텟에있는 처음 세 바이너리 숫자
110부터 시작하여 2 진수로 시작하십시오.
192 ~ 223 번째 옥텟. 기본 서브넷 마스크
255.255.255.0.

## Slide 28
• 주소 클래스 (계속)
- 클래스 D는 IP 멀티 캐스트에 사용됩니다. 첫번째
첫 번째 8 진수의 4 진수는 다음으로 시작합니다.
주소는 224에서 239까지입니다.
첫번째 옥텟.
- 클래스 E - 방송에 예약되어 사용됩니다.
정의 된 네트워크 내에서의 전송. 그만큼
첫 번째 옥텟 범위는 240에서 255 사이입니다.

## Slide 29
• IP 주소 할당
- 수동 IP 주소 할당 - 각 LAN 장치는
고정 IP 주소가 할당되었습니다. 각 장치마다 필요합니다.
IP 주소로 수동 구성하십시오.
- 자동 IP 주소 할당 -
DHCP. 일련의 주소 구성이 필요합니다.
DHCP 서버에 배치, IP 수동 할당
주소가
수동 할당.

## Slide 30
• 네트워크 관리
-SNMP는 네트워크 트래픽 및 성능 통계를 수집하기 위해 허브, 스위치, 라우터 및 NIC와 같은 네트워크 장치와 통신, 모니터링 및 제어하는 데 사용되는 표준화 된 응용 프로그램 계층 프로토콜입니다.
-SNMP는 SNMP 에이전트 소프트웨어, SNMP 관리자 소프트웨어 및 MIB (Management Information Base)와 함께 작동합니다.