## Slide 1: chapter 8
광역 네트워크

## Slide 2: 제 목표
• 회로 스위칭 정의, 회로 스위칭 기술
아키텍처, 식별 및 설명 다른
유형의 회선 교환 통신 사업자 서비스.
• 전용 회로를 정의하고 목록을 작성하고 설명합니다.
전용 회로 캐리어 서비스.
• 패킷 교환망에 대해 논의하고 목록 및
서로 다른 유형의 패킷 교환 통신 사업자를 기술한다.
서비스.
• 다른 고속 캐리어 나열 및 설명
서비스.
• 다양한 종류의
다중화.

## Slide 3: 원격 연결 네트워크 (계속)
• 회선 교환 캐리어 서비스
- 회선 교환은
사이의 전용 통신 경로를 생성합니다.
최종 노드를 독점적으로 사용하기위한 점 A와 B
연결 기간 동안.
- 회선 교환 통신 사업자 서비스 범위의 데이터 속도
28.8 Kbps에서 56 Kbps의 모뎀 전화 접속 속도에서,
1.544 Mbps의 로우 엔드 광대역 데이터 속도에 이르기까지 다양합니다.
- 사업자는 회선 교환 통신 사업자 서비스를 구현합니다.
원격 사이의 데이터 전송 요구 사항
위치는 주로 텍스트 기반이며
연속 연결.

## Slide 4
• 회선 교환 캐리어 서비스 (계속)
- 모든 회선 교환 서비스는 PSTN을 사용합니다.
사이에 캐리어 서비스 인프라를 제공합니다.
원격 위치.
- 회선 교환 방식 연결은
원격 위치에 연결 - 전화를 걸어 전화 번호
원격 컴퓨터 또는 네트워크에 연결하고
끊을 때까지 연결이 유지됩니다.
- 매회마다 회선 교환 연결 요금이 부과됩니다.
연결 시간.

## Slide 5
• 통합 서비스 디지털 네트워크
- ISDN은 디지털 회선 교환 서비스입니다.
- 원래 1960 년대에 디지털로 개발되었습니다.
아날로그 전화선 교체.
- ISDN에는 일반 아날로그와 동일한 기능이 많이 있습니다
전화선.
- ISDN은 음성 및 데이터 트래픽, 그래픽,
비디오, 오디오 및 기타 변환 할 수있는 데이터
디지털로.
- 비용 때문에 광범위하게 배치 된 적이 없었습니다.
미국 내 모든 가정에서 전화 교체
AT & T가 전화 독점을 실시한 날들.

## Slide 6
• SONET (동기식 광 네트워크)
- 고속 데이터를위한 ANSI 표준
광섬유 케이블을 통한 통신.
- 광 캐리어 레벨로 정의됩니다.
(OC-x)이다.
- SONET은 오류에 대한 중복 링으로 배포됩니다.
공차.

## Slide 7
• 패킷 교환 캐리어 서비스
-보다 효율적인 데이터 및
음성 전송 서비스 - 패킷 스위칭
전송 회로의 유휴 시간 감소.
- 항상 켜져 있고 전송할 준비가되어 있습니다.
- 패킷 교환 방식의 통화 설정이 없습니다.
서비스.
- 용량을 낭비 할 필요가 없습니다.
연결이 사용 중이 아닙니다.

## Slide 8
• 패킷 교환 통신 사업자 서비스 (계속)
- 다이어그램에서 클라우드로 표시됩니다.
- 공용 데이터 네트워크라고합니다.
(PDN).
- 패킷은 패킷을 통과해야합니다.
어셈블러 / 디스어셈블러 (PAD)를 사용하여
PDN.

## Slide 9
• 패킷 교환 서비스
- X.25는
원격 컴퓨터 간의 PSTN
최대 데이터 속도는 64Kbps입니다.
- 프레임 릴레이는 다음 범위의 데이터 속도를 제공합니다.
56Kbps ~ 45Mbps
- 비동기 전송 모드 (ATM)는
널리 인정 된 셀 중계 표준
과학 기술.

## Slide 10
• 기타 고속 캐리어 서비스
- 디지털 가입자 회선 기술 (DSL)은 기존의
고속 인터넷 접속 및 데이터 전화 회선
연락.
- DSL은 고객 모두에게 별도의 장비가 필요합니다.
위치 및 이동 통신사의 중앙 오피스.
- 고객은 DSL 모뎀과 라인 스플리터가 필요합니다.
- 이동 통신사의 중앙 오피스 (CO)에는 메인
들어오는 음성과 데이터를 분리하는 분배 프레임
교통.
- 통신사의 CO에는 디지털 가입자 회선이 필요합니다.
액세스 멀티플렉서 (DSLAM)를 사용하여 DSL 데이터 변환
ATM 셀로 스트리밍한다.

## Slide 11
• 기타 고속 캐리어 서비스 (계속)
- VDSL은 매우 높은 데이터 속도의 DSL입니다.
- 업로드 속도는 16Mbps에 접근합니다.
- 다운로드 속도는 52Mbps에 접근합니다.
- 고객 구내 및 고객 간 거리
중앙 사무실은 4,000 피트 이하 여야합니다.
- VDSL에는 경쟁 표준이 없습니다.
서로 호환 가능하다.

## Slide 12
• 기타 고속 캐리어 서비스 (계속)
- 유선 텔레비전 (CATV)은 가정으로 판매됩니다.
사용자, 홈 오피스 및 소규모 기업에 적합합니다.
- 3 Mbps의 전송 속도 업로드 및 다운로드
27-56 Mbps 범위의 속도를 달성 할 수 있습니다.
- 고객 장비에는 케이블 모뎀과
이더넷 NIC 또는 USB 포트.
- CATV 회사는 하이브리드 광섬유 동축 케이블
(HFC) 네트워크, 케이블 헤드 엔드 트랜스미터 및
케이블 모뎀 종단 시스템 (CMTS).

## Slide 13
• 기타 고속 캐리어 서비스 (계속)
- 메트로 폴리탄 이더넷 네트워크 (MENs)는 고속
물리적 인 범위를 넘어서는 이더넷 연결성
조직의 캠퍼스 경계.
- 100Mbps 이더넷, 1Gbps 이더넷 또는 10Gbps
캐리어와 함께 이더넷을 지정할 수 있습니다.
- 메트로 이더넷 포럼 (MEF)
메트로 이더넷 표준 개발

## Slide 14
• 기타 고속 캐리어 서비스 (계속)
- 수동 광 네트워크 (PON)는 광섬유 네트워크입니다.
모든 활성 구성 요소가 제거 된
고객과 이동 통신사의 CO
- 광 분배기는 광 신호를 다중
고객.
- ATM 기반 PON (APON)은 155 Mbps 또는 622
다운 스트림 Mbps 및 업스트림 155 Mbps.
- 이더넷 PON (EPON) 및 기가비트 이더넷 PON
(GPON) 개발 중입니다.

## Slide 15
• 기타 고속 캐리어 서비스 (계속)
- 무선 MAN / WAN 서비스는 공유
30-mile에 최대 70 Mbps의 대역폭
가시선 범위가 아닌 범위.
- 무선 MAN / WAN 서비스는 일반적으로
WiMAX로 알려져 있습니다.
- WiMAX는 IEEE 802.16 표준을 따릅니다.

## Slide 16: 데이터 통신 이동 통신사를 통해
• 멀티플렉싱
- 멀티플렉싱은 여러 신호를 결합합니다.
여러 소스를 하나의 복합 신호로 변환합니다.
- 복합 신호는 통신 사업자 및
다른 통신사의 네트워크.
- 멀티플렉싱은
통신 사업자가 사용할 수있는 인프라
고속 WAN 서비스 제공
저렴한 요금.

## Slide 17
멀티플렉싱 (계속)
• 여러 유형의 멀티플렉싱이 구현됩니다.
통신 사업자가 이러한 결합 된 복잡한
신호 :
- 주파수 분할 다중화 (FDM)
- 시분할 다중화 (TDM)
- 통계적 시분할 다중화 (STDM)
- 파장 분할 다중화 (WDM)
- 고밀도 파장 분할 다중화 (DWDM)
- 역 다중화 (IMUX)